## Slide 1
รายงานการฝึกงาน
การพัฒนาซอฟต์แวร์
สำหรับงาน CNC & Tool Room
4 Applications พัฒนาด้วย Python

## Slide 2
ภาพรวม — 4 Applications ที่พัฒนา
F
GT-FIXSYS
Fixture Management
จัดการ Fixture/Jig
ยืม-คืน QR Code
Monitor สถานะ
PM Checklist
A
GT-ACT
NC Analyzer
วิเคราะห์ NC File
Tool Depth Analysis
แจ้งเตือน Collision
รองรับ Macro B
C
NC Compare
NC Comparison
เปรียบเทียบ NC 2 Rev
Token-level Diff
Export PDF/Word
Multi-Encoding
P
GT-PATH
Toolpath Viewer
3D Toolpath Viewer
Step-through Debug
Offline 100%
Machine Profile

## Slide 3
ปัญหาที่พบในงาน — ก่อนพัฒนา Apps
01
Tool Room
ตามสถานะ Fixture/Jig ยาก ไม่รู้ว่าใครยืมไป ใช้ Excel ธรรมดาบันทึก
02
CNC Setup
โปรแกรมเมอร์ต้อง Review NC ด้วยตาเปล่า Setup Sheet ไม่ sync กับ NC จริง
03
NC Revision
แก้ไข NC ตาม ECN ไม่รู้ว่าเปลี่ยน Feed/Speed/Tool ตรงไหน เสี่ยงข้ามการเปลี่ยน
04
NC Verification
ไม่มี CAM Software ราคาแพง ต้อง Run Machine เพื่อดู Toolpath จริง เสี่ยง Crash

## Slide 4
GT-FIXSYS — ระบบจัดการ Fixture / Jig
ปัญหาเดิม (Before)
Tool Room จัดการ Fixture ด้วย Excel ธรรมดา
ไม่สามารถติดตามสถานะ Fixture ได้ทันที
ไม่รู้ว่าใครยืม Fixture ชิ้นไหนไป
ไม่มีระบบบันทึก PM (Preventive Maintenance)
ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ
วิธีแก้ปัญหา (Solution)
พัฒนา Desktop App ด้วย Python + PyQt6
Scan QR Code / Data Matrix สำหรับยืม-คืน Fixture
Monitor สถานะแบบ Real-time (สีบ่งบอกสถานะ)
Master Data เชื่อมกับ Excel อยู่เดิม
บันทึก PM Checklist ดิจิทัล
ระบบ Admin Level ควบคุมสิทธิ์
→

## Slide 5
GT-FIXSYS — Features & ข้อดี / ข้อจำกัด
ฟีเจอร์หลัก
Monitor Dashboard
แสดงสถานะ Fixture ด้วยสี: เขียว=ว่าง เหลือง=ยืม แดง=หาย เทา=ยกเลิก
ยืม/คืน QR Scan
Scan QR/Data Matrix หรือพิมพ์ Item Code บันทึกชื่อพนักงานอัตโนมัติ
Master Data
เพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูล Fixture เชื่อมกับ MASTER TOOL ROOM.xlsx
PM Checklist
บันทึก PM ของ Pro Pallet System และ Face Mills พร้อม Export PDF
Admin System
Admin Lv.1 และ Lv.2 ควบคุมสิทธิ์แก้ไข/ลบข้อมูล
Stack: Python, PyQt6, openpyxl, pandas
ข้อดี
UI ภาษาไทย ใช้งานง่ายสำหรับพนักงาน
ข้อมูลยังอยู่ใน Excel ฝ่ายบริหารดูได้ปกติ
Soft Delete ป้องกันข้อมูลสูญหาย
ข้อจำกัด
Single-machine ยังไม่รองรับ Multi-user
Excel lock เมื่อเปิดไฟล์พร้อมกัน
Path ผูกกับเครื่อง ต้องตั้งค่าใหม่หากย้าย

## Slide 6
GT-ACT — NC Analyzer / Setup Sheet Generator
ปัญหาเดิม (Before)
โปรแกรมเมอร์ CNC ต้อง Review NC ด้วยตาเปล่า
ใช้เวลานานในการดู Tool, Feed, Speed ทีละบรรทัด
Setup Sheet ที่ทำใน Excel มักไม่ sync กับ NC จริง
เสี่ยงตั้ง Depth ผิด ทำให้ Shank/Holder ชน
ไม่มีเครื่องมือแจ้งเตือนความเสี่ยงอัตโนมัติ
วิธีแก้ปัญหา (Solution)
วิเคราะห์ไฟล์ NC อัตโนมัติด้วย Python
สร้าง Summary: Tool, Depth, Feed, Speed ต่อ Op
แจ้งเตือน Shank/Holder Collision Risk อัตโนมัติ
รองรับ Macro B, G68 Rotation, Subprogram M98
จับคู่กับ Item Master และ Setup Sheet Excel
มี Analysis Cache เพิ่มความเร็วโหลดซ้ำ
→

## Slide 7
GT-ACT — Features & ข้อดี / ข้อจำกัด
ฟีเจอร์หลัก
Tool Depth Analysis
วิเคราะห์ Z-depth ต่อ Tool และ Work Offset แยกตาม Canned Cycle G81-G89
Collision Warning
แจ้งเตือน Danger: Shank/Holder Collision Risk ก่อน Run จริง
Work Offset Map
แสดง G54-G59 ที่ใช้จริงในไฟล์ เชื่อมกับ Machine Profile
Multi-file Support
รองรับ Macro B, G68/G69 Rotation, M98 Subprogram call
Item Master Match
จับคู่รหัส Part กับ Item Master Excel โดยอัตโนมัติ
Stack: Python, tkinter, openpyxl, pandas
ข้อดี
ลดเวลา Review NC อย่างมาก
แจ้งเตือนความเสี่ยงก่อน Run จริง
Analysis Cache โหลดซ้ำเร็ว
ข้อจำกัด
รองรับเฉพาะ Fanuc-style G-code
Collision check เป็นการประมาณ ไม่ใช่ Simulation จริง
ต้องตั้ง Machine Profile ก่อนใช้งาน

## Slide 8
NC Compare — NC File Comparison Tool
ปัญหาเดิม (Before)
เมื่อ NC แก้ไขตาม ECN/ECR ต้องรู้ว่าเปลี่ยนอะไร
Text Editor ธรรมดาแสดงแค่บรรทัดต่าง ไม่บอกว่า G-code จริงๆ เปลี่ยนยังไง
ดู Diff ด้วยตาเปล่าใน NC ยาวๆ ผิดพลาดง่าย
ไม่มีเอกสาร Change Record สำหรับแนบ ECN
NC ไฟล์มีปัญหา Encoding ทำให้เปิดเป็นภาษาผิด
วิธีแก้ปัญหา (Solution)
เปรียบเทียบ NC 2 ไฟล์ต่าง Revision ด้วย Drag & Drop
วิเคราะห์ระดับ Token: G, T, M, X, Y, Z, F, S
Side-by-side Diff highlight บรรทัดที่เปลี่ยน
Export รายงานเป็น PDF และ Word (.docx)
รองรับหลาย Encoding: UTF-8, CP874, CP932, Shift-JIS
→

## Slide 9
NC Compare — Features & ข้อดี / ข้อจำกัด
ฟีเจอร์หลัก
Token-level Analysis
แยก Token แต่ละตัว (G, T, M, X, Y, Z, F, S) เปรียบเทียบค่าที่เปลี่ยน
Side-by-side Diff
แสดงสองไฟล์เคียงกัน highlight สีบรรทัดที่เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยน
Drag & Drop
ลากไฟล์ NC วางได้โดยตรง ไม่ต้องกด Browse หาไฟล์
Export PDF/Word
Export รายงาน Diff เป็น PDF หรือ .docx สำหรับแนบ Change Record
Multi-Encoding
จัดการ Encoding อัตโนมัติ ป้องกัน Mojibake ในไฟล์ NC ไทย/ญี่ปุ่น
Stack: Python, tkinter, ReportLab, python-docx
ข้อดี
เห็น Feed/Speed/Tool เปลี่ยนตรงไหนทันที
Export แนบ Change Record ได้เลย
รับมือ Encoding หลายแบบได้ถูกต้อง
ข้อจำกัด
เปรียบเทียบ Text/Token เท่านั้น ไม่คำนวณ Geometry
Batch comparison หลายไฟล์พร้อมกันยังไม่รองรับ

## Slide 10
GT-PATH — NC Toolpath Visualizer
ปัญหาเดิม (Before)
ไม่มี CAM Software สำหรับ Preview NC ก่อน Run
CAM Software ราคาแพง ต้องซื้อ License
ต้อง Run Machine จริงเพื่อดู Toolpath เสี่ยง Crash
Verify NC ด้วยตาเปล่าในไฟล์ยาวๆ ผิดพลาดง่าย
ไม่มีเครื่องมือแสดง Machine Boundary / Stock
วิธีแก้ปัญหา (Solution)
พัฒนา 3D Toolpath Viewer แบบ Offline ด้วย Python
วาด Rapid (G0) / Cutting (G1) / Arc (G2,G3) ต่างสี
Step-through ดู Toolpath ทีละ G-code Block
โหลด Machine Profile: Work Offset, Tool Diameter/Length
แสดง Stock/Fixture Boundary และแจ้งเตือน Travel Limit
รองรับ G68/G69 Rotation, Canned Cycles, M98 Subprogram
→

## Slide 11
GT-PATH — Features & ข้อดี / ข้อจำกัด
ฟีเจอร์หลัก
3D Visualization
วาด Toolpath 3 แกน: Rapid=สีส้ม Cutting=สีน้ำเงิน Arc=สีเขียว
Step-through Mode
กด S เพื่อ Step ทีละ Block หรือ Run All ด้วยความเร็วปรับได้
Machine Profile
โหลด machine_profile.json กำหนด Work Offset, Tool, Stock, Fixture
Travel Limit Check
แจ้งเตือนเมื่อ Toolpath ออกนอก Machine Limit หรือชน Stock
NC Parsing Engine
รองรับ G68 Rotation, G81-G89 Canned Cycles, M98 Subprogram
Stack: Python, PySide6, WebView (HTML/JS)
ข้อดี
Offline 100% ไม่ต้องซื้อ Software
Step-through Debug NC ได้สะดวก
แสดง Machine / Stock / Fixture Boundary
ข้อจำกัด
G41/G42 เป็น Visual approximation เท่านั้น
ยังไม่ใช่ Full Collision Simulation
PySide6 + WebView อาจหนักในเครื่อง Spec ต่ำ

## Slide 12
เทคโนโลยีที่ใช้ — Technology Stack
Application | UI Framework | Data / Core | Output
GT-FIXSYS | PyQt6 | openpyxl, pandas | Desktop EXE
GT-ACT | tkinter | Custom NC Parser, openpyxl | Desktop EXE
NC Compare | tkinter | difflib, ReportLab, python-docx | PDF / Word
GT-PATH | PySide6 + WebView | Custom G-code Parser (HTML/JS) | Desktop EXE
ภาษาหลัก: Python 3.9+ | Packaging: PyInstaller (.exe) | Storage: Microsoft Excel
Python
PyQt6
PySide6
tkinter
openpyxl
PyInstaller

## Slide 13
สรุป
ผลลัพธ์ของการพัฒนา Apps ระหว่างการฝึกงาน
1
GT-FIXSYS
ลดเวลาติดตาม Fixture จากการค้นหาใน Excel เป็นระบบ Monitor สี Real-time
2
GT-ACT
วิเคราะห์ NC อัตโนมัติ ลดเวลา Review และแจ้งเตือน Collision ก่อน Run จริง
3
NC Compare
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง NC ระดับ Token Export Change Record แนบ ECN ได้เลย
4
GT-PATH
Preview Toolpath 3D แบบ Offline ทดแทน CAM Software ราคาแพง
ทักษะที่ได้รับ: Python Programming · GUI Development · NC G-code · UX Design · Excel Automation